Техническое задание

Арт. 4577

Наименование объекта закупки

Кнопка антивандальная со степенью защиты ip65 из нержавеющей стали с синей подсветкой диаметр 30мм

Цель закупки

Для коммутации электроцепей переменного тока. Эти кнопки используются в электроприборах и пространствах, где есть большой риск их повреждения

(на всевозможных производственных линиях, в лифтовых кабинах, в пределах входной двери и т.д.).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Кнопка антивандальная плоская предназначена для коммутации электроцепей переменного тока напряжением до 220В методом включения-выключения питающего провода. Превосходством применения предоставленного изделия считается надежность, и простота в установке. |
| --- | --- |
| Требования к общему исполнению | Кнопка антивандальная, представляет собой изделие состоящее из 2-ух частей - корпуса, со встроенным светодиодом и контактной группы. Изделие имеет брызго - и пыле/влагозащищенную конструкцию стандарта IP65 - пыль не может попасть в устройство, полная защита от контакта, защита от водяных струй с любого направления. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304. Встроенная в кнопку светодиодная (LED) подсветка позволяет сделать выбор для любого помещения или электроприбора. Цвет индикации синий. Форма подсветки кольцевая. Контактная группа представлена 2-мя нормально открытыми контактами и 2-мя нормально закрытыми контактами. |
| Требования к техническим характеристикам | Номинальное: 220В; Номинальный ток: 3 А (220VAС); Образ переключения: ON- (OFF); Численность контактных групп: 1; Численность контактов в контактной группе: 2; Фиксация положений: отсутствует; Индикатор коммутационных положений: отсутствует. |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры изделия должны быть ВхШхГ: 40 x 30 x 30 мм |
| Требования к монтажу | Кнопка прочно фиксируются в отверстии при помощи резьбового соединения, монтаж проводников осуществляется под пайку. Диаметр монтажного отверстия 30 мм, диаметр юбки 33 мм. |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Антивандальная кнопка………………………………………………………………………………………………………1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---