Техническое задание

Арт. 10275-01А

Наименование объекта закупки

Тактильно-сенсорная кнопка вызова помощи персонала со звуковым вибросигналом               БК-86-01-A

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности пребывания маломобильных групп населения.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Кнопка вызова помощи БК-86-01-A предназначена для совместного использования с системой вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ-1099-А», в качестве беспроводного источника передачи радиосигнала, с целью оповещения персонала о необходимости помощи в зоне активации кнопки вызова. Изделие представляет собой электронное, сенсорное устройство в цельном пластиковом защитном корпусе, интегрированное в поверхность информационного указателя, на котором информация о назначении изделия представлена посредством тифлографики и шрифта по системе Брайля (кнопка вызова помощи). Сенсорная поверхность изделия также имеет тактильную маркировку, выполненную посредством стилизованного изображения. Тактильно-сенсорная кнопка вызова помощи персонала со звуковым вибросигналом БК-86-01-A коммутируется по беспроводному каналу связи с приемником сигнала ПС-999-А. Требования к приемнику сигналов описаны в техническом задании арт. 20274A. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на приёмника сигнала, активируя автоматическую индикацию и воспроизведение мелодии. Устройство должно иметь сенсорную зону активации, обеспечивающую возможность использования инвалидами с нарушениями моторики рук. Не допускается использование устройств с механическими кнопками активации, так как это ограничивает использование изделия, инвалидами с тремором. Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, сенсорная зона должна быть оборудована контурной подсветкой, активируемой прикосновением к кнопке. Для идентификации работоспособности тотально слепыми людьми, кнопка вызова должна быть оборудована звуковым вибросигналом, активируемыми при нажатии. Устройство должно обеспечивать дальность передачи радиосигнала не менее 50 м с учетом преград, не более 100 м в условиях открытой местности. |
| Требования к конструктивному исполнению кнопки вызова | Изделие представляет собой электронное устройство в пластиковом защитном корпусе, интегрированное в поверхность тактильного информационного указателя, для доступного использования, как инвалидами без нарушения органов зрения, так и тотально слепыми людьми. Для обеспечения заявленных функций: - устройство должно иметь сенсорную зону активации, диаметром не менее 30 мм, оборудованную контурной подсветкой синего цвета; - устройство должно быть оборудовано вибросигналом. С целью более удобного функционального использования персоналом, питание устройства должно осуществляется от заменяемых источников питания формата ААА, в количестве 3-х шт. |
| Требования к исполнению тактильного указателя | Для обеспечения соответствия эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных свойств, тактильная табличка должна быть изготовлена на основе ПВХ, толщиной не менее 3 мм. Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, табличка должна иметь желтый цвет поверхности, с нанесением тактильной информации черного цвета. Для возможности интегрирования кнопки вызова в поверхности информационного указателя, табличка должна иметь вырез размером не менее 88х88 мм. |
| Требования к тактильной поверхности информационного указателя | В связи с тем, что тактильная информация, выполненная послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемой незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильная информация ориентирована на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, она должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к техническим характеристикам | Активация: сенсорная Рабочая частота радиосигнала: 433 МГц Визуальное подтверждение активации: есть Цвет свечения подсветки активации: синий Звуковое виброподтверждение активации: есть Элементы питания: формат АAA, кол-во - 3 шт. Сопряжение: с приемником сигналов системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ-1099-А Возможность использования усилителя: есть Диаметр сенсорной зоны активации: не менее 30 мм Радиус действия сигнала: не менее 50 м с учетом преград, не более 100 м в условиях открытой местности Класс защиты: IP54 Материал корпуса кнопки вызова: ABS пластик Размер кнопки вызова (ВхШхГ): 86х86х18 мм Материал тактильного указателя: ПВХ Размер тактильного указателя (ВхШхГ): 170х150х3 мм |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения тактильной безопасности, края изделия должны быть обработаны промышленным способом, углы должны иметь радиус скругления не менее 11 мм. |
| Требования к монтажу | Монтаж тактильной таблички осуществляется на самоклеящуюся основу (двусторонний скотч). Крепление кнопки вызова осуществляется посредством скрытого крепления. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Тактильно-сенсорная кнопка вызова помощи персонала со звуковым вибросигналом БК-86-01-A – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия ---