Техническое задание

Арт. 80046

Наименование объекта закупки

Магнитный фиксатор из нержавеющей стали с фиксацией к полу, 140 x 100мм

Цель закупки

Для адаптации жилых домов, муниципальных учреждений и других организаций, с целью обеспечение свободного и безопасного передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Магнитный фиксатор представляет собой изделие, состоящее из 2х элементов: упора с магнитом и металлической ответной части. Все элементы изделия выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Упор крепится на саморезах к полу и сужает угол открывания. Соосно нему на дверное полотно прикручивается металлическая ответная часть. Магнитный фиксатор можно использовать как внутри, так и снаружи помещения. |
| --- | --- |
| Требования к маркам используемых материалов | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из марки стали не ниже AISI 304 (08Х18Н10). |
| Требование к конструкции скамьи | Для обеспечения высокой прочности изделия, корпус фиксатора должен быть изготовлен из нержавеющей профильной трубы сечением не менее чем 40х40мм с толщиной стенки не менее 1,5мм. Для обеспечения устойчивости фиксатора и надёжного крепления основание должно быть изготовлено из листовой нержавеющей стали и толщиной не менее 3мм, размером не менее 90×90мм и не более 100×100мм, с отверстиями для крепления в количестве не менее 4х штук. Для обеспечения надёжной фиксации дверной створки диаметр магнита должен быть не менее 35мм. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и надежной фиксации металлическая часть для двери должна быть выполнена из листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1,5мм, размером не более 90×90мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Габаритные размеры магнитного фиксатора: высота не менее 135мм и не более 145мм, ширина не менее 90мм и не более 100мм, глубина не менее 90мм и не более 100мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | В виду обеспечения надёжного крепления изделие должно фиксироваться при помощи анкерных болтов в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к сварным швам | Все сварные швы имеют полировку классом шероховатости не ниже 6. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Магнитный фиксатор– 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---