Техническое задание

Арт.10880

Наименование объекта закупки

Стойка ограждения со стеклом, из стали в порошковой покраске, М1

Цель закупки

С целью организации пространства в музеях, проходах во время кинопоказов, в отелях, на выставках, в торговых комплексах – везде, где нужно распределять большие потоки людей, то есть не только в помещениях, но и на уличных мероприятиях, в которых человек может попросту заблудиться без указателей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой мобильное интерьерное ограждение, состоящее из двух стоек, выполненных из конструкционной стали, с порошковой покраской и защитного полотна из высокопрочного органического стекла. Верхняя часть стоек выполнена с элементами декора в виде кольца и шара. Изделие поставляется в разобранном виде, что позволяет значительно сэкономить на транспортных расходах. Сборка элементов конструкции осуществляется посредством винтовых соединений. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств стойка должна быть выполнена из трубы диаметром 38мм, марки стали не ниже Ст3, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения устойчивости конструкции и высоких эксплуатационных характеристик, опорное основание стойки должно быть выполнено из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 5мм. Декоративное кольцо и проушины должны быть выполнены из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3мм. Все элементы стойки должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250мкм, для обеспечения антикоррозионных условий. Для обеспечения прочности конструкции и исключения возможности травматизма, защитное полотно должно быть выполнено из акрилового стекла (прозрачного), толщиной не менее 8 мм. |
| Требование к конструкции | Изделие представляет собой сборную-разборную конструкцию, состоящую из двух стоек и защитного полотна. Стойка представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из вертикального элемента и круглой опоры. Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик вертикальный элемент должен быт выполнен из металлической трубы диаметром 38мм, толщиной не менее 1,5мм. Для обеспечения устойчивости, опора должны быть выполнена из стали марки не ниже Ст3, диаметром не менее 300мм, толщиной не менее 10мм. Для обеспечения возможности крепления защитного полотна по средством винтового соединения, стойка должна быть оборудована двумя парными проушинами, выполненными из марки, стали не ниже Ст3, толщиной не менее 3мм размерами не менее В×Ш: 40×48мм. Проушина должна иметь монтажное отверстие диаметром не менее 6мм. Для придания изделию эстетических качеств, стойка должна быть выполнена с декоративным элементом в виде пустотелого шара, выполненного из стали толщиной не менее 1,2мм, диаметром не менее 50мм. Также верхняя часть стойки должна быть оборудована декоративным кольцом, выполненным из стали марки не ниже Ст08, толщиной не менее 3мм, диаметром не менее 80мм. Сборка вертикального элемента и опоры должна осуществляться посредством винтового соединения. Конструкция изделия не имеет острых углов, швов, выступающих соединительных элементов. Для обеспечения антивандальных свойств и травмобезопасности защитное полотно должно быть выполнено из акрилового стекла, толщиной не менее 8мм, габаритными размерами не менее В×Ш: 500×995мм, для обеспечения достаточной площади ограждения. Изделие должно быть выполнено со скругленными углами и иметь не менее 4х монтажных отверстий, диаметром не менее 7 мм. Крепление полотна к стойкам осуществляется посредством винтового соединения. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью создания оптимальной зоны ограждения, габаритные размеры изделия в собранном виде должны быть: высота не менее 902мм, ширина без учета опорных оснований не менее 1090 мм. Высота стойки должна быть не менее 902мм. С целью обеспечения устойчивого положения стойки на поверхности, основание должно быть диаметром не менее 300мм, толщиной не менее 10мм. Для обеспечения достаточной площади ограждения, защитное полотно должно быть не менее 500мм по высоте и не менее 995мм по ширине. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка ограждения - 2шт.

Защитное полотно ограждения - 1шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---