Техническое задание

Арт. 10976

Наименование объекта закупки

Козырёк для крепления кнопки вызова помощи БК 86

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие должно быть изготовлено из твёрдого пластика толщиной не менее 2 мм и иметь тактильную пиктограмму, выполненную послойно-полимерным способом. Изделие изготавливается в 2-х цветном контрастном изображении по согласованию заказчиком. В целях соответствия общей стилистики места установки, основной фон изделия не должен иметь видимых проходов. Изделие предназначено для защиты кнопки вызова от осадков в виде снега, града или дождя. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | Для обеспечения эксплуатационных качеств изделие должно быть изготовлено на основе твёрдого пластика толщиной не менее 2 мм. |
| Обоснование требований к габаритным размерам | В связи с обеспечением необходимых размеров для крепления кнопки БК 86 и размещения тактильной пиктограммы размер должен быть не менее: - 120 мм по ширине - 200 мм по высоте |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильная пиктограмма, выполнена послойно-полимерным способом, является наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8 по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к защитному покрытию | Не установлены. |
| Требования к упаковке | В целях сохранности товара до монтажа, изделия должны быть упакованы в термоусадочную пленку |

Комплектация

Козырёк для крепления кнопки вызова помощи БК 86 – 1 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---