Техническое задание

Арт. 50528

Наименование объекта закупки

Кнопка вызова персонала бесконтактная, антивандальная, c питанием 220V, нержавеющая сталь с порошковой покраской

Цель закупки

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Бесконтактная антивандальная кнопка вызова предназначена для совместного использования с системой «ТИФЛОВЫЗОВ». Предназначена для установки как внутри помещения, так и снаружи (с условием установки над крытыми локациями). Питание устройства осуществляется от сети 220V. Устройство обеспечивает дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информации (номер соответствующей задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. Корпус устройства изготовлен из стали с последующей порошково-полимерной покраской жёлтого цвета. Активация сигнала происходит за счет бесконтактного ИК датчика приближения. Для осуществления вызова помощи необходимо совершить движение в зоне ИК датчика, на расстоянии не более 30 мм. При активации вызова происходит: звуковое подтверждение в виде заранее записанного речевого сообщения и визуальное подтверждение работоспособности устройства при помощи светодиодной подсветки. Для данной кнопки подойдут приемники сигналов ПС-999, ПС-1999. Кнопка вызова изготовлена в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51671-2020 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу изделия | Устройство должно обеспечивать дистанционную передачу беспроводного радиосигнала, на разрешенной частоте в РФ на блок приёмника сигнала, активируя отображение, как визуальной информация (номер соответствующей задействованной кнопки вызова помощи), так и звуковой информации, с русскоговорящим голосовым озвучиванием сигнала вызова помощи. С целью обеспечения доступности использования изделия всеми категориями МГН, включая лиц с нарушением функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей, активация сигнала должна быть бесконтактная (происходит за счет ИК датчика при приближении на расстоянии до 30 мм). С целью индикации работоспособности устройства тотально слепыми людьми, устройство должно обеспечивать возможность звукового подтверждения активации кнопки в виде заранее записанного речевого сообщения. Для идентификации работоспособности устройства слабовидящими людьми, корпус устройства должен быть оборудован светодиодом, активируемым при приближении к ИК датчику на расстоянии до 30 мм. Устройство должно обеспечивать дальность передачи сигнала не менее 30 м с учётом преград, не более 60 м в условиях открытой местности. |
| Требования к общему исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства должен быть изготовлен в антивандальном исполнении из конструкционной стали марки не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,2 мм и окрашен порошково-полимерным способом, толщиной красящего слоя не менее 250 мкм, для обеспечения антикоррозийных условий. С целью обеспечения безопасности, корпус изделия не должен иметь острых углов, края должны иметь скруглённую форму. С целью обеспечения контрастного эффекта с подстилающей поверхностью и оптимальных условий восприятия цвета слабовидящими людьми, цвет корпуса должен быть желтый. С целью обеспечения заявленного функционала: - внутренняя часть корпуса должна быть оборудована: прибором с функцией звукозаписи, микрофоном, динамиком и электронными компонентами; - лицевая часть корпуса должна быть оборудована: ИК датчиком приближения, зоной светодиодной подсветки и отверстиями для динамика. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание и электрические характеристики Питание AC 100-240V 50-60 Гц Максимальная потребляемая мощность 5 Вт Потребляемая мощность в режиме ожидания 1 Вт Вторичное напряжение питания устройства 5 В Функциональные характеристики Активация автоматическая, ИК датчик приближения Зона срабатывания датчика до 30 мм Визуальное подтверждение активации есть, подсветка Цвет подсветки синий Звуковое подтверждение активации есть Метод записи звуковой информации микрофон Максимальная длительность записи 90 сек. Радиочастотные характеристики Радиус действия радиосигнала на открытой местности до 60 м Радиус действия радиосигнала внутри помещений до 30 м Частота радиосигнала 433 МГц Звуковые характеристики Номинальная звуковая мощность 0,5 Вт Максимальная звуковая мощность 1 Вт Импеданс динамической головки 8 Ом Рабочий диапазон воспроизводимых частот 120-15000 Гц Конструкционные характеристики Материал корпуса AISI 304 Толщина стали 1,2 мм Цвет рапсово-желтый (RAL 1021) Степень защиты IP 33 Габаритные размеры (В х Ш х Г) 150х150х35 мм Температурные режимы Температурный диапазон эксплуатации от -25°С до +40°С Диапазон температур для транспортировки от -40°C до +50°С |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надёжной фиксации на вертикальной поверхности изделие должно иметь скрытое крепление не менее чем в 4-х точках. |
| Требования к информационному обеспечению | С целью информирования людей о назначении устройства на лицевой части корпуса посредством плоскопечатного текста должно быть нанесено «Устройство вызова помощи», а также в зоне ИК датчика нанесено изображение в виде кисти руки. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Кнопка вызова персонала бесконтактная, антивандальная, c питанием 220V, нержавеющая сталь с порошковой покраской – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---