Техническое задание

арт.50424

Наименование объекта закупки

Стойка для локтевого дозатора.

Цель закупки

Установка дозатора  в помещениях, не предусматривающих возможность крепления к стене.

Описание объекта закупки

Стойка локтевого дозатора представляет собой изделие, состоящее из основания, вертикальной опоры и  крепёжной пластины.

Технические характеристики

| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств стойка локтевого дозатора должна быть изготовлена из листов марки Ст3пс, Ст08пс; трубы круглой марки Ст3 и окрашена порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. |
| --- | --- |
| Требование к конструкции изделия | Изделие представляет собой цельносварную конструкцию, выполненную из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской белого цвета. С целью обеспечения устойчивости изделия, основание должно быть изготовлено из стального листа марки Ст3пс, толщиной не менее 5 мм. Для обеспечения высокой прочности, вертикальная опора должна быть выполнена из трубы с диаметром не менее 38 мм и с толщиной стенки не менее 1,5 мм. Для обеспечения надежности крепления локтевого дозатора к стойке, крепежная пластина должна быть выполнена из стального листа марки Ст3пс, толщиной не менее 1,5 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | Стойка к локтевому дозатору должна быть изготовлена промышленным способом и иметь следующие размеры ВхШхГ: 1160 x 250 x 300 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота стойки: не более 1160 мм, ширина : не более 250 мм, глубина: не более 300 мм . |
| Требования к поверхности | С целью обеспечения антикоррозионных условий, изделие должно иметь порошково -полимерное покрытие толщиной не менее 250 Мк. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж к изделию | Крепление к стойки локтевого дозатора осуществляется посредством не менее 3 х крепежных отверстий, расположенных на пластине. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для локтевого дозатора – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---