Уважаемые клиенты. Во избежание поставки некачественной светодиодной продукции, перед размещением заявки на изготовление или поставку, требуйте у поставщика данное ПОДПИСАННОЕ руководством компании приложении к договору.

Приложение к договору №1

Техническое задание

На поставку лестничного гусеничного подъемника LG 2004 со съемной рампой

Назначение:

Мобильный гусеничный подъемник LG 2004 с навесной рампой разработан для преодоления лестничных маршей с помощью сопровождающего. Надежная, высокотехнологичная конструкция обеспечивает комфортное и исключительно безопасное, за счет навесной рампы, перемещение кресла-коляски по лестничному маршу как внутри, так и снаружи здания.

Отличительной особенностью данного подъемника от LG 2004 является несъемная навесная рампа и дополнительные элементы фиксации кресла-коляски, позволяющие максимально быстро и просто устанавливать и закреплять различные виды кресла-колясок, включая детские и спортивные.

Особенности конструкции:

Разворот и перекатывание подъемника без усилий;

Дополнительные возможности по установке кресла-коляски;

Электронная система управления скоростью;

Особая нескользящая резиновая гусеничная лента;

Специальное, износостойкое покрытие рампы;

Автоматически складывающаяся в движении система помощи при повороте;

Используется на всех типах лестниц (кроме винтовых).

Безопасность:

Самоблокирующая приводная система;

Электромагнитный тормоз;

Ключ выключатель питания;

Механическая и электрическая блокировка включения при незакрепленной стойке управления;

Дополнительные элементы закрепления кресла-коляски;

Кнопка СТОП;

Раздельные кнопки управления движением;

Цветной индикатор зарядки АКБ;

Оптический гравитационный сигнализатор наклона лестничного марша.

Технические характеристики:

Грузоподъемность                                            150 кг

Мощность привода                                           300 Вт

АКБ                                                                         12 В

Автономная работа                                           до 650 ступеней (30 м)

Скорость движения вверх                               5,8 м/мин

Скорость движения вниз                                 8,8 м/мин

Общий вес комплекта                                      78 кг

Габариты (ш х дл х в)                                        770х1400х950 мм

Площадка для разворота                                1200х1000 мм

Минимальная ширина лестницы                  800 мм

Максимальный угол наклона лестницы      35°

Температура эксплуатации                            -10+50°С

Комплектация оборудования:

Лестничный гусеничный подъемник LG 2004 со съемной рампой  -1 шт

Блок питания 220-12 Вольт  - 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Гарантирую поставку и производство изделий строго в соответствии с вышеуказанными техническими параметрами.

Генеральный директор ООО «Вертикаль»                             А.И.Черепнов