Техническое задание

Арт. 11236

Наименование объекта закупки

Информационный мультимедиа стенд вертикальный напольный DISPLAY-43.

Диагональ экрана 43".

Цель закупки

Оборудование объектов с целью информационного обеспечения

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Информационный терминал представляет собой устройство для воспроизведения визуально- акустической информации (предварительно загруженной на информационный носитель). В виду установки изделия в местах общественного пользования корпус изделия выполнен в антивандальном исполнении из конструкционной стали с порошково-полимерной покраской для обеспечения антикоррозийных свойств и эстетического вида. Для передачи визуальной информации устройство оборудовано плоским экраном с расширением 1920(Г)х1080(В). Для загрузки информации терминал имеет один порт USB для подключения и трансляции видео и аудио сообщений с внешних беспроводных информационных носителей или с внешних устройств, подключающихся по средствам USB кабеля. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу терминала | Функционально терминал должен обеспечивать возможность демонстрации посетителям учреждений на экране терминала презентации «Об учреждении» следующего содержания: -график приёма граждан сотрудниками учреждения; -ответы на часто задаваемые вопросы; -предоставление разносторонней справочной информации; - новости; -примеры бланков; -нормативная баз; -информирование о деятельности организации и др. Устройство должно обеспечивать возможность настройки и управления при помощи дистанционного пульта. Наличие USB разъёма должно обеспечивать возможность подключения информационного носителя или внешнего устройства-программатора для самостоятельного администрирования и информационного наполнения терминала различного рода презентациями. Для слабослышащих – техническая возможность подключения индукционной петли. |
| Требования к конструктивному исполнению | Устройство конструктивно должно состоять из корпуса и плоского экрана, являющегося источником визуальной информации. Для обеспечения продолжительного эксплуатационного периода корпус изделия должен быть выполнен из углеродистой конструкционной стали маркой не ниже Ст3, толщиной листа не менее 1,2мм. Для обеспечения антикоррозионных условий должен быть окрашен порошково-полимерной краской черного или серого цвета толщиной не менее 250мк. С целью обеспечения воспроизведения информации, подготовленной с учётом восприятия слабовидящими людьми размеры экрана по диагонали, должны быть не менее 43 дюймов. С обратной стороны корпуса имеется дверка для доступа к элементам управления терминалом. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220В. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограничения места для установки размеры корпуса не должны превышать ВxШxГ: 1860x900x325 мм |
| Требования к техническому исполнению | Для обеспечения высокого качества изображения устройство должно быть оборудовано жидкокристаллическим LED экраном: Размер по диагонали – не менее 43 дюйма LCD дисплей – наличие Инфракрасная сенсорная панель – наличие Защитное стекло сенсорной панели – наличие Разрешение монитора - не менее 1920x1080 Размер сенсорного экрана - 940х530 мм Шаг пикселя (гор. х верт.) - не менее 0,227 x 0,227 мм Количество цветов - не менее 16,7 M Яркость без сенсорного экрана - не менее 600 кд/м2 Динамическая контрастность - не менее 1000:1 Время отклика - не более 8 мс Углы обзора (гор./ верт.) - не менее 178°/ 178° Ресурс работы - не менее 50000 часов Формат экрана - 16:9 В виду использования информационного терминала людьми с нарушениями по слуху устройство должно быть оборудовано скрытой индукционной системой с рабочим диапазоном не менее 2 м.кв. с мощностью звукового давления не менее 60дБ. |
| Требования к загружаемым файлам | Для обеспечения работы персонала с устройством, система должна воспроизводить: • Видео файлы формата: .mpeg, .mpg, .dat, .ts, .avi, .mp4, .mov, .mkv, .flv. • Аудио файлы формата: .mp3, .wav, .m4a, .mp4. • Изображения формата: .jpg, .jpeg, .bmp, .PNG. • Тексты формата: TXT. |
| Требования к безопасности | Вся коммутационная проводка должна иметь изоляцию из ПВХ материала. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. Уровень защиты от попадания твёрдых предметов и жидкости не ниже IP54. |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность устройства должна быть не более 60 Вт |
| Требования к монтажу информационного терминала. | Для обеспечения надёжной инсталляции, устройство должно устанавливаться на ровную поверхность |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Информационный мультимедиа стенд вертикальный напольный DISPLAY-43– 1 шт

Пульт дистанционного управления - 1шт

Кабель питания – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---