Техническое задание

Арт. 10756

Наименование объекта закупки

Смеситель сенсорный «Классик» для МГН, с поворотным изливом

Цель закупки

Для оборудования санитарных, ванных комнат с целью доступности для МГН

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Бесконтактный (автоматический) сенсорный смеситель для раковины представляет собой устройство, изготовленное из высокопрочной латуни с хромоникелевым покрытием. Предназначен для регулируемой кратковременной подачи воды. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально смеситель должен обеспечивать автоматическую подачу/отключение воды за счет встроенного индукционного датчика. Регулировка температуры воды и автоматическое поддержание температуры воды на уровне выставленного значения должна происходить с помощью рычажка. |
| Требования к материалам | Для обеспечения эстетических и высоких эксплуатационных качеств смеситель должен изготавливаться из высокопрочной латуни с хромо-никелевым покрытием. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно смеситель представляет собой изделие, состоящее из наружного поворотного излива, корпуса и рычажка, выполненных из высокопрочной латуни. Для удобства при эксплуатации длина излива должна быть не менее 180мм. Для осуществления автоматической подачи/отключения воды в передней части корпуса устройства должен быть встроен датчик, с возможностью питания от батареек в количестве не менее 4 шт. или трансформатора. Для обеспечения регулировки и автоматического поддержания температуры воды с боковой стороны корпуса должен быть расположен рычажок, с цветовым отображение холодной и горячей воды. |
| Технические характеристики | Расход — 6л,1/мин при давлении 2,5 Атм. Рекомендуемое давление: 2,5 Атм Рабочая температура: до 75 °C Масса: не более 2 кг Рекомендуемая толщина мойки: 0,5-30 мм |
| Требования к габаритным размерам | С целью экономии пространства габаритные размеры смесителя не должны превышать 345 мм по высоте, 75 мм по ширине и 220 мм по глубине. |
| Требования к установке | С целью обеспечения корректной работоспособности, монтаж устройства должен осуществляться специалистами имеющими специальное разрешение, в соответствии с правилами монтажа изделия. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

- Корпус смесителя в сборе – 1 шт.

- Прокладка верхняя уплотнительная – 1 шт.

- Прокладка нижняя уплотнительная – 1 шт.

- Крепеж (крепежная трубка и болты) – 1 шт.

- Обратный клапан – 2 шт.

- Гибкая подводка – 2 шт.

- Батарейки и, или трансформатор – 4 шт.

- Упаковка – 1 шт.

- Паспорт – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--