Техническое задание

Арт. 80042

Наименование объекта закупки

Устройство опорное с поддержкой спины и откидными поручнями, нержавеющая сталь, D38 мм

Цель закупки

Для оборудования санитарных комнат с целью обеспечения доступности и комфортабельности санузла, для людей, имеющих ограничения по здоровью. Рекомендовано к применению ВОИ (Всероссийским обществом инвалидов).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие состоит из 2х откидных поручней с креплением в пол и имеет специальную спинку ортопедической формы, изготовленную из пластика, данная спинка предназначена для поддержки спины и предотвращения смещения унитазного бачка при опирании на нее. Поручни выполнены из высококачественной нержавеющей стали AISI304, что обеспечивает защиту от коррозии и продолжительный эксплуатационный период. Изделие имеет прочную цельносварную конструкцию, является травмобезопасным, не имеет стыков на поверхности и острых углов. Выполнен в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022 Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | С целью обеспечения высоких прочностных характеристик, каркас поручня должен быть выполнен из нержавеющей стали марки не ниже AISI 304 (08Х18Н10). В целях обеспечения должной устойчивости конструкции, все фланцы опорного устройства должны быть выполнены из стали марки не ниже AISI 304, толщиной не менее 3мм. В целях обеспечения жесткости конструкции, проушина должна быть выполнена из стали марки стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 3мм. Для обеспечения надежной фиксации откидного поручня при складывании фиксатор должен быть изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, толщиной не менее 1,5мм. В целях обеспечения нужной прочности, бумагодержатели должны быть выполнены промышленным способом из стали марки стали не ниже AISI 304, толщиной не менее 1,5мм. В целях обеспечения низкой теплопроводности, облегчения конструкции и необходимой вязкости, спинка изделия должна быть выполнена из пластика, с толщиной стенки не менее 1,5мм. |
| Требование к конструктивному исполнению | Конструктивно изделие состоит из 2х откидных поручней с креплением в пол и опорной спинки с креплением. С целью обеспечения комфортных условий для людей всех категорий МГН поручни должны быть изготовлены из трубы в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные», диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки трубы не менее 1,5 мм. Для обеспечения безопасности рук опорное устройство изготавливается из цельной трубы. Не допускается сваривать поручни из обрезков труб и применять отдельные отводы. Примыкания труб под 90 гр имеет выборку радиусом 19 мм, зазор при примыкании труб не должен превышать 0,5мм. В целях обеспечения возможности откидывания поручней в вертикальной плоскости, опорное устройство должно иметь не менее двух проушин. Для обеспечения надежной фиксации откидных элементов, опорное устройство должно быть оборудовано фиксаторами, в количестве не менее 2х штук. В целях обеспечения жесткости конструкции, вертикальные стойки поручня должны быть выполнены промышленным способом из профильной трубы 40х40мм, с толщиной стенки не менее 1,5мм. В целях обеспечения возможности удержания на поручне туалетной бумаги, изделие должно быть оборудовано бумагодержателем, в количестве не менее 2шт. В целях обеспечения удобства при эксплуатации, конструкция опорного устройства должна быть оборудована пластиковой спинкой, габаритными размерами не менее 250мм по высоте, не менее 350мм по ширине и не менее 57мм по глубине. В целях обеспечения жесткости конструкции, спинка должна иметь внутренний каркас, выполненный из жесткого пластика. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду возможного ограничения пространства при установке изделие должно быть оборудовано складным механизмом и иметь следующие габаритные размеры: высота изделия не более 970мм, ширина не более 650мм, глубина не более 880мм (без учета выступающих крепежных элементов). Габаритные размеры откидного элемента должны быть не менее 196мм в ширину и не менее 829мм в длину. Допустимые отклонения по размерам: общая длина поручня - не более 10 мм; диаметр трубы - не более 1 мм; прямолинейность элементов - не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения простоты санитарной обработки поверхность отполирована промышленным способом, не имеет линейных или круговых следов от абразивного инструмента. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление опорного устройства к горизонтальной поверхности осуществляется при помощи фланцев. В виду того, что поручни испытывают преимущественно консольную нагрузку толщина фланцев должна быть не менее 3 мм: – фланец диаметром 80-85 мм, в количестве не менее 2шт, должен иметь не менее 3х крепежных отверстий; - фланец 100Х100мм, в количестве не менее 2шт, должен иметь не менее 4х крепежных отверстий. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Устройство опорное с поддержкой спины и откидными поручнями, нержавеющая сталь, D38 мм – 1 шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---